兵环审〔2022〕11号

# 关于石河子市恒有新材料有限公司70万吨/年甲醇制烯烃项目环境影响报告书的批复

石河子市恒有新材料有限公司：

# 你公司上报的《关于申请〈石河子市恒有新材料有限公司70万吨/年甲醇制烯烃项目环境影响报告书〉批复的请示》收悉。经研究，批复如下：

# 一、该项目位于第八师十户滩新材料工业园，以外购甲醇为原料，生产乙烯、丙烯，副产丙烷、C4混合液化气、混合芳烃等。年处理甲醇69.08万吨，主体工程包括XMTO单元、气分单元、C4制丙烯（BBC）单元、醚化单元。配套建设辅助工程、公用工程、储运工程及环保工程。工程总投资31809.33万元，其中环保投资5000万元，占总投资的15.72%。

# 二、该项目符合国家产业政策、《第八师石河子市“三线一单”生态环境分区管控方案》《十户滩新材料工业园区总体规划修编（2018-2030）》及规划环评相关要求。项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

# 三、项目建设和运营中应重点做好的工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。各加热炉、干气锅炉均以项目自产干气为燃料，采用低氮燃烧技术，烟气分别通过20米高排气筒排放。加热炉烟气污染物排放须执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表5大气污染物特别排放浓度限值要求；锅炉烟气污染物排放须执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中燃气锅炉的限值要求。

XMTO催化剂连续再生烟气采用低氮燃烧技术，经布袋除尘器处理，除尘效率不低于94.37%，通过20米高排气筒排放。烟气污染物排放须执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）中表4大气污染物特别排放浓度限值要求。

罐区MTBE、甲醇、混合芳烃储存装卸过程产生的油气以及呼吸口呼吸废气经管道收集送油气回收装置处理后，通过15米高排气筒排放。油气回收尾气中的非甲烷总烃去除率须满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表5大气污染物特别排放限值（去除率≥97%）要求。

污水处理站废气采用风机收集至UV光解处理设施处理后，通过15米高排气筒排放。废气中非甲烷总烃排放须执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表5大气污染物特别排放浓度限值要求，苯、甲苯、二甲苯排放须执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表6废气中有机特征污染物及排放限值要求。

# 强化有毒有害气体污染管控措施。采取密闭化、连续化、自控化生产有效控制无组织排放。物料分类采用压力球罐、内浮顶罐储存，污水处理站各构筑物采取加盖密闭措施。厂界非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯无组织排放满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表7企业边界大气污染物浓度限值要求。

# 项目二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放总量分别不超过1.6吨/年、26.22吨/年、5.64吨/年。

# （二）严格落实各项水污染防治措施。根据“雨污分流、清污分流、分质处理”的原则建设给排水及污水处理系统。XMTO工艺废水、BBC工艺废水、冲洗废水经厂区污水处理站处理后，浓水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值和《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）中表1水污染物排放限值中的间接排放限值要求后，经园区排水管网排入十户滩新材料工业园区污水处理厂处理，中水回用于循环水补水和干气锅炉用水。生活污水经化粪池处理，与干气锅炉排污水、循环水排污水一同经园区排水管网排入十户滩新材料工业园区污水处理厂处理。

（三）加强地下水和土壤污染防治。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治。将主体生产区、危险废物暂存库、罐区作为重点污染防治区重点防渗。加强防渗设施的日常维护，及时修复、加固，确保防渗设施牢固安全。

# 建立完善的地下水和土壤监测制度。根据项目所在地的地下水流向及其分布特征，合理设置地下水和土壤监测点。在厂区东南侧、罐区西北侧、主生产区西北侧、污水处理站西北侧、聚烯烃厂区西北侧分别设置1口地下水监控井，定期对水井水质开展跟踪监测；分别在地下水监控井附近设置土壤环境质量监测点，加强对特征污染物的监测。严格落实地下水和土壤污染监测计划，制定地下水风险防范措施，并报生态环境主管部门备案。一旦出现地下水污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对地下水和土壤的不利环境影响。

# （四）固体废物实施分类管理并妥善处理处置。DME废催化剂、DME废瓷球、除炔废吸附剂、醚化废催化剂、规整废催化剂、废活性炭等危险废物，产出后立即交由有资质的单位处置；废机油暂存于厂区危险废物暂存库内，定期交由有资质的单位处置。XMTO废催化剂、废BBC催化剂、废BBC瓷球、水处理生化污泥需进行固体废物属性鉴别，按鉴别结果采取相应处置措施，鉴别结果出具之前，严格按照危险废物进行管理。严格执行危险废物转移联单制度，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修正）建设和管理危险废物暂存库。

# 废净水剂属一般固体废物，送园区渣场填埋处理。生活垃圾集中收集后交环卫部门统一清运处理。

# （五）优化厂区平面布置，选用低噪声设备，合理布置高噪声设备。对高噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施。确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

# （六）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。采用先进、成熟、可靠的工艺技术和设备，严防“跑、冒、滴、漏”，实现全过程密闭化生产。加强危险化学品储运和使用管理，按规范设置自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统。加强危险废物收集、贮存环节的环境管理和风险防范，危废暂存库内各类危险废物分类登记存放，设置标识、建立台账管理制度。厂区设置足够容积的事故水池。储罐设置液位计并远传至DCS操作系统，装置区、罐区周围设置围堰，围堰内铺砌防腐蚀地面、设排水设施，并通过管道与事故水池相连。事故结束后，事故废水分流进入厂区污水处理站处理达标后，调蓄进入园区污水处理厂妥善处理。定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。制定突发环境事件应急预案，并报生态环境主管部门备案。

（七）加强施工期环境保护管理工作，防止施工废水、扬尘、噪声污染、水土流失和生态破坏。委托有资质的单位开展施工期环境监理，并定期向当地生态环境部门提交工程环境监理报告。

（八）按照国家和地方有关规定，规范污染物排放口的设置。XMTO再生烟气排放口、厂区废水总排口安装在线监测设施，厂界四周安装VOCs在线监测设施，均与生态环境部门联网。厂区进出口、危险废物暂存库、主生产装置区、罐区、装载站等关键环节须安装视频监控系统。

（九）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。按照《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ947-2018）的要求定期开展自行监测，发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。

环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响报告书。

五、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领排污许可证。依照《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》，项目投产后3至5年内开展环境影响后评价，排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。

六、我局委托第八师生态环境局组织开展该项目的“三同时”监督管理工作。

七、你公司应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送第八师生态环境局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

兵团生态环境局

2022年5月12日

抄送：本局局领导及相关处室。

第八师生态环境局，中晟华远（北京）环境科技有限公司。

兵团生态环境局                          2022年5月16日印发