兵环审〔2022〕30号

# 关于兵团准东园区新建2×60万千瓦煤电机组项目环境影响报告书的批复

新疆兵准信泓能源有限责任公司：

# 你公司上报的《关于申请〈兵团准东园区新建2×60万千瓦煤电机组项目环境影响报告书〉审批的请示》（新兵信泓〔2022〕10号）收悉。经研究，批复如下：

# 一、该项目位于兵团准东产业园区西片区煤电产业区，新建2×60万千瓦高效超超临界、一次中间再热、三缸两排汽、单轴、间接空冷式汽轮发电机组，配2×2030吨/小时高效超超临界参数一次再热变压直流炉。同步建设锅炉烟气脱硫、脱硝、除尘系统，配套供排水系统、化学水处理系统、燃煤储运系统、除灰渣系统、废水处理及回用系统等公用辅助、贮运及环保工程。近期年供热量6.149×106吉焦，年发电量6.6×106兆瓦时。工程总投资51.3亿元，其中环保投资46180万元，占总投资的9%。

# 二、该项目符合《新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案》《兵团准东产业园区总体规划（2021-2035）》《新疆生产建设兵团准东产业园供热专项规划（2021-2035）》《新疆生产建设兵团准东产业园热电联产规划（2021-2035）》及相关规划环评要求。国家能源局综合司出具了《关于同意新疆生产建设兵团准东园区煤电等容量替代方案的复函》（国能综函电力〔2021〕164号），兵团发展改革委出具了《关于兵团准东园区新建2×60万千瓦煤电机组项目核准的批复》（兵发改能源发〔2022〕70号）。五家渠市人民政府出具了《关于兵团准东产业园区新建2×60万千瓦煤电机组项目区域削减方案承诺的函》，并按其承诺落实相关主体责任。

# 项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

# 三、项目建设和运营中应重点做好的工作

# （一）严格落实各项大气污染防治措施。燃用设计煤种，不设GGH和烟气旁路。锅炉烟气采用石灰石-石膏湿法脱硫系统，脱硫效率不低于97.9%；采用高效低低温静电除尘器除尘，综合除尘效率不低于99.956%；采用低氮燃烧技术＋SCR脱硝装置处理，脱硝效率不低于85%；除尘、脱硫、脱硝对汞协同去除效率不低于70%。处理后烟气通过1座210米高烟囱排放。烟气中SO2、颗粒物、NOx排放须执行原环境保护部《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》（环发〔2015〕164号）中燃煤电厂大气污染物超低排放控制要求（SO2、颗粒物、NOx排放浓度分别不高于35毫克/立方米、10毫克/立方米、50毫克/立方米）；汞及其化合物排放须执行《燃煤电厂烟气汞污染物排放标准》（DB65/T3909-2016）要求（不高于0.02毫克/立方米）；氨排放须执行《燃煤电厂超低排放烟气治理工程技术规范》(HJ2053-2018)中“SCR脱硝系统氨逃逸浓度应控制在2.5毫克/立方米以下”的要求；林格曼黑度排放须执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1标准要求（林格曼黑度不高于1级）。

# 磨煤机煤尘采用自动喷水抑尘装置+机械除尘器处理，除尘效率不低于90%，经40米高排气筒排放；石灰石粉仓粉尘、灰库粉尘分别采用脉冲袋式除尘器处理，除尘效率不低于99%，经20米高排气筒排放；转运站粉尘、煤仓间粉尘分别采用机械除尘器处理，除尘效率不低于90%，经35米、30米高排气筒排放。废气中颗粒物排放须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

强化有毒有害气体污染管控措施。采取密闭化、连续化、自控化生产有效控制无组织排放。建设全封闭煤场和封闭式输煤栈道，煤场内设置自动喷水抑尘装置；石灰石、尿素、干灰均采用专用汽车进场全封闭运输；设置封闭式灰库，除灰系统采用气力输送方式。厂界颗粒物和挥发性有机物（以非甲烷总烃计）无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求；厂内挥发性有机物（以非甲烷总烃计）无组织排放须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内非甲烷总烃无组织排放限值要求。

# 项目粉尘（颗粒物）、氮氧化物、VOCs排放量分别不超过156.3吨/年、1221.1吨/年、2.43吨/年。

# （二）严格落实各项水污染防治措施。生产生活用水取用“500”东延供水工程地表水。根据“雨污分流、清污分流、分质处理”的原则建设给排水、污水处理系统及回用水系统。循环泵冷却水、定排掺混冷却水排水、制氢站冷却水排水排入工业蓄水池，作为冷却用水回用；锅炉化学水处理系统酸碱废水经中和回用于脱硫系统；锅炉化学水处理系统过滤器反冲洗排水、脱硝系统排水、厂房冲洗废水、未预见用水排水、油罐喷淋冷却排水经工业废水处理系统处理，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T 18920-2020）后，回用于脱硫系统、渣库和灰库搅拌、洒水降尘等；脱硫废水经脱硫废水处理系统处理后回用于脱硫系统；含煤废水经煤水处理装置处理后回用于输煤系统冲洗；空气预热器清洗废水经中和处理、锅炉酸洗废水委托酸洗公司处理、生活污水经生活污水处理系统处理，处理后废水分别经工业废水处理系统处理后回用。

（三）加强地下水和土壤污染防治。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治。对事故水池、危险废物暂存库、化学水处理车间、柴油储罐区、工业废水处理装置区、生活污水处理装置区、脱硫废水处理装置区进行重点防渗。加强防渗设施的日常维护，及时修复、加固，确保防渗设施牢固安全。

# 建立完善的地下水和土壤监测制度。根据项目所在地的地下水流向及其分布特征，合理设置地下水和土壤监测点。利用厂区上游新疆东方希望有色金属有限公司现有水井作为地下水背景值监测井、厂区下游沙南供水站和沙南供水队现有水井作为污染源扩散监测井，定期开展水质跟踪监测。在项目区及项目区主导风向下风向分别设置1个土壤监测点，定期开展土壤监测。严格落实地下水和土壤污染监测计划，制定地下水风险防范措施，并报生态环境主管部门备案。一旦出现地下水污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对地下水和土壤的不利环境影响。

# （四）固体废物实施分类管理并妥善处理处置。脱硝废催化剂、废机油属危险废物，分类分区暂存于厂区危废暂存库，定期交由有资质的单位处置。废弃除尘布袋、脱硫废水处理系统含盐固体废物需进行固体废物属性鉴别，按鉴别结果采取相应处置措施，鉴别结果出具之前，严格按照危险废物进行管理。严格执行危险废物转移联单制度，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）建设和管理危险废物暂存库。

# 除尘器收集的煤尘送锅炉燃烧，石灰石粉尘作为脱硫剂回用；煤水处理系统煤泥回用于锅炉内掺烧。粉煤灰、炉渣、石子煤、脱硫石膏和布袋除尘器收集的粉尘，定期送协议单位综合利用，综合利用不畅时，由运灰罐车运至新疆准东经济技术开发区西部固废处置场处置。废离子交换树脂、废滤膜、工业废水处理系统产生的污泥、原水净化站泥沙经收集送至新疆准东经济技术开发区西部固废处置场处置。生活污水处理系统污泥与生活垃圾一并送至新疆准东经济技术开发区生活垃圾填埋场填埋处置。

# （五）优化厂区平面布置，选用低噪声设备，合理布置高噪声设备。对高噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施。确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（六）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。采用先进、成熟、可靠的工艺技术和设备，严防“跑、冒、滴、漏”，实现全过程密闭化生产。加强危险废物收集、贮存、运输环节的环境管理和风险防范，危废暂存库内各类危险废物分类登记存放，设置标识、建立台账管理制度。生产装置区安装气体浓度检测报警装置；柴油储罐区周围设置围堰和集水沟，厂区设置足够容积的事故水池，确保各区域事故水全部进入事故水池。事故解除后，事故水池废水调蓄进入厂区工业废水处理站妥善处理。定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。制定突发环境事件应急预案，并报生态环境主管部门备案。

（七）加强施工期环境保护管理工作，落实防沙治沙措施，防止施工废水、扬尘、噪声污染、水土流失和生态破坏。委托有资质的单位开展施工期环境监理，并定期向当地生态环境部门提交工程环境监理报告。

（八）按照国家和地方有关规定，规范污染物排放口的设置。安装外排烟气污染物在线监测系统；厂界西北侧上风向、东南侧下风向分别安装VOCs在线监测设施。在线监测设施均与生态环境部门联网。厂区进出口、危险废物暂存库、生产车间、柴油储罐区等关键环节须安装视频监控系统。

（九）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求定期开展自行监测，发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

四、配合五家渠市人民政府，以改善环境质量为核心，按照《关于兵团准东产业园区新建2×60万千瓦煤电机组项目区域削减方案承诺的函》，落实项目大气污染物区域等量削减措施，并按要求每年向社会公开削减措施落实进展。

该项目在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领排污许可证。申领排污许可证前，应确保各项区域削减措施落实到位，被替代企业排污许可证完成变更或注销。

五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。

环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响报告书。

六、依照《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》，项目投产后3至5年内开展环境影响后评价，排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。

七、我局委托第六师生态环境局组织开展该项目生态环境保护“三同时”监督管理工作。

八、你公司应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送第六师生态环境局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

兵团生态环境局

2022年8月16日

抄送：本局局领导及相关处室。

第六师生态环境局，中晟华远（北京）环境科技有限公司。

兵团生态环境局                          2022年8月16日印发