兵环审〔2022〕31号

# 关于新疆泽路生物科技开发有限公司年产1万吨工业明胶和3千吨胶原蛋白生产项目

# （一期）环境影响报告书的批复

新疆泽路生物科技开发有限公司：

# 你公司上报的《关于对〈新疆泽路生物科技开发有限公司年产1万吨工业明胶和3千吨胶原蛋白生产项目（一期）环境影响报告书〉申请审批的请示》收悉。经研究，批复如下：

# 一、该项目位于铁门关经济技术开发区双丰循环经济产业园化工区，采用制革厂鞣皮前毛边皮（不含铬）、新鲜动物皮为原料，新建年产1万吨工业明胶生产线。配套建设辅助工程、公用工程、储运工程及环保工程。工程总投资18000万元，其中环保投资2274万元，占总投资的12.63%。

# 二、该项目符合国家产业政策、《第二师铁门关市“三线一单”生态环境分区管控方案》《铁门关经济技术开发区“一区三园”总体规划（2020-2035）》及规划环评相关要求。项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

# 三、项目建设和运营中应重点做好的工作

# （一）严格落实各项大气污染防治措施。浓硫酸稀释产生的硫酸雾经集气罩收集采用碱喷淋装置处理，通过一根15米高排气筒排放；粉碎、包装工段粉尘经负压收集采用“旋风除尘器+布袋除尘器”处理，通过一根15米高排气筒排放。硫酸雾、颗粒物排放须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求。

# 熬胶废气经收集、冷凝、气液分离后，采用活性炭吸附+光氧催化装置处理，通过一根15米高排气筒排放，分离的废液自然蒸发；污水处理站臭气经负压收集采用生物除臭装置处理，通过一根15米高排气筒排放。废气中氨、硫化氢和臭气浓度排放须执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准限值要求，非甲烷总烃排放须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求。

# 天然气蒸汽锅炉安装低氮燃烧器，烟气通过一根8米高排气筒排放。烟气污染物排放须执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉标准限值要求。

# 强化有毒有害气体污染管控措施。采取密闭化、连续化、自控化生产有效控制无组织排放。洗皮车间全密闭设计，车间内安装雾化喷雾装置喷洒除臭剂；实验室废气集气罩收集后经管道外排；熬胶、浓缩、粉碎包装工段均采取全密闭生产；污水处理站格栅、初沉池、厌氧、缺氧、污泥池等构筑物加盖密闭，并定期喷洒除臭剂；废胶渣、废沉渣均采用桶装并加盖收集存放，日产日清。加强各密闭收集设施的维护和管理，保证废气收集效率。厂界氨、硫化氢、臭气浓度无组织排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级标准要求；颗粒物、硫酸雾、非甲烷总烃排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；厂内非甲烷总烃无组织排放须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1中的厂区内VOCs无组织排放限值要求。

# 项目氮氧化物、VOCs排放总量分别不超过1.045吨/年、0.486吨/年。

# （二）严格落实各项水污染防治措施。根据“雨污分流、清污分流、分质处理”的原则建设给排水及污水处理系统。浸碱废水、浸酸废水、清洗废水、设备及地面冲洗废水、锅炉排水、锅炉软水制备装置废水、胶液过滤澄清废水、浓缩废水、烘干废水一并经厂区污水处理站“格栅+初沉”工段预处理后，部分回用于洗皮工序，剩余废水继续经厂区污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值要求后，与隔油池处理后的食堂废水、化粪池处理后的生活污水一并满足开发区污水处理厂纳管要求，排入铁门关经济技术开发区污水处理厂处理。

（三）加强地下水和土壤污染防治。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治。对浸酸圆池、浸碱圆池、硫酸稀释圆池、硫酸储存区、污水处理站、污水处理站应急池、一般固体废物暂存间、事故水池和危险废物暂存间进行重点防渗。加强防渗设施的日常维护，及时修复、加固，确保防渗设施牢固安全。

# 建立完善的地下水和土壤监测制度。根据项目所在地的地下水流向及其分布特征，合理设置地下水和土壤监测点。在厂区上游、下游、厂区污水处理站下游分别设置地下水监控井，定期对水井水质开展跟踪监测；在厂区污水处理站下游设置1个土壤监测点，定期开展土壤跟踪监测。严格落实地下水和土壤污染监测计划，制订地下水风险防范措施，并报生态环境主管部门备案。一旦出现地下水污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对地下水和土壤的不利环境影响。

# （四）固体废物实施分类管理并妥善处理处置。废机油、废机油桶、实验室检测废液、废活性炭、废UV灯管均属危险废物，分类分区暂存于厂区危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。严格执行危险废物转移联单制度，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）建设和管理危险废物暂存库。

一般工业固体废物中，废胶渣作为有机肥原料外售；除尘器收尘灰、实验室废样收集后回用于生产；废包装袋收集后外售至废品回收站；洗皮沉渣、废过滤布袋、废过滤膜、废树脂、污水处理站脱水后污泥清运至铁门关经济技术开发区固体废弃物处理场处理。生活垃圾由环卫部门定期拉运至库尔勒三峰广翰能源开发有限公司垃圾焚烧发电厂焚烧处理。

# （五）优化厂区平面布置，选用低噪声设备，合理布置高噪声设备。对高噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施。确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

# （六）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。采用先进、成熟、可靠的工艺技术和设备，严防“跑、冒、滴、漏”，实现全过程密闭化生产。加强危险化学品储运和使用管理，按规范设置自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统。加强危险废物收集、贮存等环节的环境管理和风险防范，危废暂存间内各类危险废物分类登记存放，设置标识、建立台账管理制度。生产装置区设置事故水管网，硫酸储存区周围设置围堰和导流沟，厂区设置足够容积的事故水池，确保各区域事故水全部进入事故水池。厂区污水处理站配套足够容积的应急池，用于存储污水处理站事故状态废水。事故结束后，事故水池废水、应急池废水均调蓄进入厂区污水处理站妥善处理。定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。制定突发环境事件应急预案，并报生态环境主管部门备案。

（七）加强施工期环境保护管理工作，落实防沙治沙措施，防止施工废水、扬尘、噪声污染、水土流失和生态破坏。委托有资质的单位开展施工期环境监理，并定期向当地生态环境部门提交工程环境监理报告。

（八）按照国家和地方有关规定，规范污染物排放口的设置。厂区废水总排口安装在线监测设施，并与生态环境部门联网。厂区进出口、危险废物暂存间、辅料储存区等关键环节须安装视频监控系统。

（九）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。按照排污单位自行监测相关技术指南要求定期开展自行监测，发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。

环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响报告书。

五、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领排污许可证。依照《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》，项目投产后3至5年内开展环境影响后评价，排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。

六、我局委托第二师生态环境局组织开展该项目的“三同时”监督管理工作。

七、你公司应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送第二师生态环境局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

兵团生态环境局

2022年8月16日

抄送：本局局领导及相关处室。

第二师生态环境局，乌鲁木齐天之宇环保科技有限公司。

兵团生态环境局                          2022年8月16日印发