兵环审〔2022〕37号

# 关于新疆金派环保科技有限公司医废

# 无害化处置及产能提升项目

# 环境影响报告书的批复

新疆金派环保科技有限公司：

# 你公司上报的《关于〈新疆金派环保科技有限公司医废无害化处置及产能提升项目环境影响报告书〉申请审批的请示》收悉。经研究，批复如下：

# 一、该项目位于五家渠经济技术开发区你公司预留用地内，新建一座日处理规模5吨的医疗废物无害化处理中心，采用微波消毒处理工艺，配套建设储运工程、公用工程及环保工程。对现有危废焚烧系统进行设备改造，改造后危废焚烧系统处理规模30吨/日。工程总投资1477.6万元，其中环保投资143.5万元，占总投资的9.7%。

# 二、该项目符合国家产业政策、《第六师五家渠市“三线一单”生态环境分区管控方案》《五家渠经济技术开发区总体规划（2021-2035年）》及规划环评相关要求。项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

# 三、项目建设和运营中应重点做好的工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。医废车间采用一体化封闭式微波消毒设施，破碎及微波消毒废气、污水处理设施废气采用“初效过滤器+高效过滤器+活性炭+旋流塔喷淋+UV光解净化装置”处理；冷藏废气经紫外线消毒、活性炭吸附处理后，再经“旋流塔喷淋+ UV光解净化”装置处理。医废车间废气通过1根15米高排气筒排放，废气中氨、硫化氢、臭气浓度排放须执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准限值要求，非甲烷总烃排放须执行《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）中表3消毒处理设施排放废气污染物浓度限值要求，颗粒物排放须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值要求。

对现有工程无组织废气进行收集治理。料坑、危废焚烧车间废气采用密闭、负压、集气罩等措施收集后，经“UV光解+活性炭”工艺处理，通过1根15米高排气筒排放。现有工程3#、7#危险废物暂存库废气分别采用“碱液喷淋+UV光解+活性炭”工艺处理，通过15米高排气筒排放。上述废气中非甲烷总烃排放须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值要求。

# 强化有毒有害气体污染管控措施。采取密闭化、连续化、自控化生产有效控制无组织排放，确保厂界无组织污染物氨、硫化氢、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准限值要求，非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值要求。

（二）严格落实各项水污染防治措施。医废车间新建一座10立方米/日污水处理站，周转箱消毒清洗废水、车间冲洗废水、车辆消毒清洗废水、蒸汽发生器排污废水、蒸汽冷凝排水和旋流塔喷淋设施排水经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）标准要求后，全部回用于焚烧急冷、周转桶及地面冲洗。

（三）加强地下水和土壤污染防治。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治。对医废残渣暂存区、冷藏间、卸料间、污水处理站进行重点防渗。加强防渗设施的日常维护，及时修复、加固，确保防渗设施牢固安全。

# 建立完善的地下水和土壤监测制度。根据项目所在地的地下水流向及其分布特征，合理设置地下水和土壤监测点。利用现有工程厂区3口地下水监控井开展地下水水质跟踪监测；在厂界四周分别设置土壤监测点，加强对特征污染物的监测。严格落实地下水和土壤污染监测计划，制订地下水风险防范措施，并报生态环境主管部门备案。一旦出现地下水污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对地下水和土壤的不利环境影响。

# （四）固体废物实施分类管理并妥善处理处置。危险废物中废滤芯、废活性、污泥、次氯酸钠包装袋、氢氧化钠废包装袋、微波消毒后的医废残渣送现有危废焚烧车间焚烧处理；经微波消毒后的废紫外线灯管、医疗废物焚烧炉渣及飞灰暂存于现有危险废物暂存库，定期交由有资质单位处置。严格执行危险废物转移联单制度，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）管理危险废物暂存库。破损周转箱属一般工业固体废物，经消毒处理后由厂家回收。

# （五）优化厂区平面布置，选用低噪声设备，合理布置高噪声设备。对高噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（六）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。采用先进、成熟、可靠的工艺技术和设备，严防“跑、冒、滴、漏”，实现全过程密闭化生产。加强医疗废物收集、转运、贮存等环节的环境管理和风险防范。厂区进出口处、卸货区、投料口、微波消毒处理设备、冷藏间、处理残渣出口等关键环节须安装视频监控系统。依托现有工程事故池收集事故废水，事故结束后，事故池废水经调蓄后回用于有色金属干法车间拌料或者焚烧急冷装置。定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。修订突发环境事件应急预案，并报生态环境主管部门备案。

（七）加强施工期环境保护管理工作，防止施工废水、扬尘、噪声污染、水土流失和生态破坏。委托有资质的单位开展施工期环境监理，并定期向当地生态环境部门提交工程环境监理报告。

（八）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。按照相关行业排污单位自行监测技术指南要求定期开展自行监测，发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。

环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响报告书。

五、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领排污许可证。

六、我局委托第六师生态环境局组织开展该项目的“三同时”监督管理工作。

七、你公司应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送第六师生态环境局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

兵团生态环境局

2022年9月10日

抄送：本局局领导及相关处室。

第六师生态环境局，新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司。

兵团生态环境局                          2022年9月10日印发