兵环审〔2022〕38号

# 关于新疆博亿通油脂科技有限公司年产3万吨油酸项目环境影响报告书的批复

新疆博亿通油脂科技有限公司：

# 你公司上报的《关于上报〈新疆博亿通油脂科技有限公司年产3万吨油酸项目环境影响报告书〉申请审批的请示》收悉。经研究，批复如下：

# 一、该项目位于第七师胡杨河经济技术开发区南园区精细化工、新材料、新型建材产业区内，分两期建设。一期工程新建年产7万吨酸化油生产线；二期工程新建年产3万吨油酸、1万吨硬脂酸、1万吨植物沥青生产线。配套建设辅助工程、公用工程、储运工程及环保工程。工程总投资20805万元，其中环保投资796万元，占总投资的3.83%。

# 二、该项目符合国家产业政策、《第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案》《胡杨河经济技术开发区总体规划（2021-2035年）》及规划环评相关要求。项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

# 三、项目建设和运营中应重点做好的工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。一期工程酸化油车间废气、污水处理站废气采用一套“二级碱液喷淋塔+除湿+催化燃烧”处理装置处理，通过1根15米高排气筒排放，废气中非甲烷总烃、硫酸雾排放须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中二级标准限值要求；氨气、硫化氢排放须执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放量限值要求。成品储罐区废气采用“一级碱液喷淋塔+活性炭吸附箱”处理装置处理，通过1根15米高排气筒排放，废气中非甲烷总烃排放须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中二级标准限值要求。蒸汽锅炉燃用天然气，采用低氮燃烧技术，烟气通过1根8米高排气筒排放，烟气中颗粒物、二氧化硫排放须执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉排放浓度特别排放限值要求；氮氧化物排放须执行《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（新环大气函〔2022〕483号）限值要求。

二期工程油酸车间废气采用“二级碱液喷淋塔+除湿+催化燃烧”处理装置处理，通过1根15米高排气筒排放，废气中非甲烷总烃排放须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中二级标准限值要求。导热油锅炉燃用天然气，采用低氮燃烧技术，烟气通过1根8米高排气筒排放，烟气中颗粒物、二氧化硫排放须执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉排放浓度特别排放限值要求；氮氧化物排放须执行《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（新环大气函〔2022〕483号）限值要求。

强化有毒有害气体污染管控措施。采取密闭化、连续化、自控化生产有效控制无组织排放。生产设施全部采用自动进料装置，各工段废气均采用密闭、负压、集气管道等措施收集、输送；污水处理站建设于车间内。厂界非甲烷总烃、硫酸雾无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值要求；氨、硫化氢、臭气浓度排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中新改扩建二级标准限值要求；厂内非甲烷总烃监控点处任意一次无组织排放须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值要求。

项目二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放总量分别不超过0.32吨/年、2.424吨/年、1.579吨/年。

# （二）严格落实各项水污染防治措施。根据“雨污分流、清污分流、分质处理”的原则建设给排水及污水处理系统。经预处理的油酸车间废水、酸化油车间废水、碱液喷淋系统废水、车间设备地面冲洗废水送厂区污水处理站处理后，与锅炉排污水一并经开发区排水管网排入胡杨河经济技术开发区南园区污水处理厂处理。厂区废水出水水质中COD、BOD、SS、动植物油排放须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求；硫酸盐、总氮、总磷排放须满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准表1污水排入城镇下水道水质控制项目A级限值要求；氨氮排放须满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25449-2010）绿地灌溉标准限值要求；同时满足南园区污水处理厂纳管要求。

（三）加强地下水和土壤污染防治。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治。对原料、成品及中间产品储罐区、生产车间、污水处理系统、危险废物暂存库、应急事故池，危险废物暂存库进行重点防渗。加强防渗设施的日常维护，及时修复、加固，确保防渗设施牢固安全。

# 建立完善的地下水和土壤监测制度。根据项目所在地的地下水流向及其分布特征，合理设置地下水和土壤监测点。分别在厂区地下水水流上游、下游及厂区重点污染风险区设置地下水监控井，定期对水质开展跟踪监测；在厂区污水处理站设置土壤监测点，加强对特征污染物的跟踪监测。严格落实地下水和土壤污染监测计划，制订地下水风险防范措施，并报生态环境主管部门备案。一旦出现地下水污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对地下水和土壤的不利环境影响。

# （四）固体废物实施分类管理并妥善处理处置。废催化剂、废活性炭、废机油、废导热油均属危险废物，分类分区暂存于厂区危废暂存库，定期交由有资质的单位处置。三效蒸发器蒸发结晶产生的固形物需进行固体废物属性鉴别，按鉴别结果采取相应处置措施，鉴别结果出具之前，严格按照危险废物进行管理。严格执行危险废物转移联单制度，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）建设和管理危险废物暂存库。

一般工业固体废物中，酸化油渣、三效蒸发磷脂液、污水处理站脱水后的污泥送有机肥加工厂综合利用；低分子酸作为副产物外售；废植物油、混凝沉淀物作为生产原料回用于生产；废离子交换树脂送开发区南园区一般工业固体废物填埋场填埋处置。生活垃圾由环卫部门定期拉运至开发区南园区生活垃圾填埋场填埋处置。

# （五）优化厂区平面布置，选用低噪声设备，合理布置高噪声设备。对高噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

# （六）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。采用先进、成熟、可靠的工艺技术和设备，严防“跑、冒、滴、漏”，实现全过程密闭化生产。加强危险化学品储运和使用管理，按规范设置泄漏报警、紧急切断、紧急停车系统。加强危险废物收集、贮存等环节的环境管理和风险防范，危废暂存库内各类危险废物分类登记存放，设置标识、建立台账管理制度。厂区设置足够容积的应急事故池；浓硫酸储罐、成品罐区周围设置围堰和排水设施，通过管道与应急事故水池相连，确保全厂事故水全部进入应急事故池。事故结束后，应急事故池废水调蓄进入厂区污水处理站妥善处理。定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。制定突发环境事件应急预案，并报生态环境主管部门备案。

（七）加强施工期环境保护管理工作，落实防沙治沙措施，防止施工废水、扬尘、噪声污染、水土流失和生态破坏。委托有资质的单位开展施工期环境监理，并定期向当地生态环境部门提交工程环境监理报告。

（八）按照国家和地方有关规定，规范污染物排放口的设置。厂区废水总排口安装流量计和废水污染物在线监测设施，并与生态环境部门联网。厂区进出口、危险废物暂存库、成品罐区、原料罐区等关键环节须安装视频监控系统。

（九）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。按照排污单位自行监测相关技术指南要求定期开展自行监测，发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。

环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响报告书。

五、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领排污许可证。依照《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》，项目投产后3至5年内开展环境影响后评价，排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。

六、我局委托第七师生态环境局组织开展该项目的“三同时”监督管理工作。

七、你公司应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送第七师生态环境局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

兵团生态环境局

2022年9月10日

抄送：本局局领导及相关处室。

第七师生态环境局，新疆立磐环保科技有限公司。

兵团生态环境局                          2022年9月10日印发