兵环审〔2022〕43号

# 关于新疆金派固体废物治理有限公司3000吨/年危险废物包装桶资源化利用项目

# 环境影响报告书的批复

新疆金派固体废物治理有限公司：

# 你公司《关于申请〈新疆金派固体废物治理有限公司3000吨/年危险废物包装桶资源化利用项目环境影响报告书〉批复的请示》收悉。经研究，批复如下：

# 一、该项目位于第七师胡杨河经济技术开发区南园区你公司综合处置中心厂区内，新建1座废包装桶资源化利用车间，年回收处理废包装桶3000吨，处理后的废铁、废塑料外售综合利用。配套建设辅助工程、公用工程、储运工程及环保工程。工程总投资900.2万元，其中环保投资120万元，占总投资的13.33%。

# 二、该项目符合国家产业政策、《第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案》《胡杨河经济技术开发区总体规划（2021-2035年）》及规划环评相关要求。项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

# 三、项目建设和运营中应重点做好的工作

# （一）严格落实各项大气污染防治措施。工艺废气经集气罩、密闭管道收集后，采用“碱液喷淋+UV光解+活性炭吸附”工艺处理，经1根15米高的排气筒排放。废气中非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、颗粒物排放须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值要求。排气筒安装非甲烷总烃在线监测设施，并与生态环境部门联网。

强化有毒有害气体污染管控措施。采取密闭化、连续化、自控化生产有效控制无组织排放，确保厂界颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值要求，厂区内非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值要求。项目VOCs排放总量不超过0.19吨/年。

# （二）严格落实各项水污染防治措施。生产废水依托现有工程焚烧炉焚烧处理。如遇焚烧炉停炉检修，依托现有工程污水处理系统处理，达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准限值后全部回用于现有工程焚烧车间及固化车间。

（三）加强地下水和土壤污染防治。对废包装桶资源化利用车间进行重点防渗，加强防渗设施的日常维护，及时修复、加固，确保防渗设施牢固安全。

建立完善的地下水和土壤监测制度。根据项目所在地的地下水流向及其分布特征，合理设置地下水和土壤监测点。利用危废综合处置中心厂区南界、西北界两口现有水井，并在厂区东北界新增1口污染监控井，定期对水质开展跟踪监测；利用现有工程土壤监测点开展污染物跟踪监测，严格落实地下水和土壤污染监测计划。一旦出现土壤或地下水污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对土壤和地下水的不利环境影响。

# （四）固体废物实施分类管理并妥善处理处置。吸残废液、清洗废渣、分选残渣、活性炭吸附设施定期更换产生的废活性炭、废紫外灯管均属危险废物，分类分区暂存于现有工程危废暂存库。其中，废紫外灯管定期交由有资质的单位处置，其他危险废物依托现有工程焚烧炉焚烧处置。严格执行危险废物转移联单制度，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）管理危险废物暂存库。

# （五）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。严防“跑、冒、滴、漏”，实现全过程密闭化生产。加强危险化学品储运和使用管理，强化危险废物收集、贮存、运输等环节的环境管理和风险防范。依托现有工程应急事故池，废包装桶资源化利用车间四周设置导流沟，导流沟通过管道与应急事故池相连。事故结束后，应急事故池废水调蓄进入现有工程污水处理系统处理后回用。定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。修订全厂突发环境事件应急预案，并报生态环境主管部门备案。

（六）加强施工期环境保护管理工作，落实防沙治沙措施，防止施工废水、扬尘、噪声污染、水土流失和生态破坏。委托有资质的单位开展施工期环境监理，并定期向当地生态环境部门提交工程环境监理报告。

（七）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。按照排污单位自行监测相关技术指南要求定期开展自行监测，发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。

环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响报告书。

五、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领排污许可证。

六、我局委托第七师生态环境局组织开展该项目的“三同时”监督管理工作。

七、你公司应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送第七师生态环境局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

兵团生态环境局

2022年10月21日

抄送：本局局领导及相关处室。

第七师生态环境局，新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司。

兵团生态环境局                          2022年10月21日印发