兵环审〔2022〕44号

# 关于新疆合源正达生物化学有限公司

# 年产20000吨氨基葡萄糖项目

# 环境影响报告书的批复

新疆合源正达生物化学有限公司：

# 你公司《关于申请〈新疆合源正达生物化学有限公司年产20000吨氨基葡萄糖项目环境影响报告书〉批复的请示》收悉。经研究，批复如下：

# 一、该项目位于第七师胡杨河经济技术开发区北园区生物医药、化工及新材料产业区内，新建一条20000吨/年氨基葡萄糖生产线，原辅材料均外购。配套建设辅助工程、公用工程、储运工程及环保工程。工程总投资21000万元，其中环保投资1780万元，占总投资的8.48%。

# 二、该项目符合国家产业政策、《第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案》《胡杨河经济技术开发区总体规划（2021-2035年）》及规划环评相关要求。项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

# 三、项目建设和运营中应重点做好的工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。种子培养废气、发酵废气、MVR废气、乙醇淋洗废气、精馏不凝气、乙醇罐区及乙酸中间罐废气、危废间废气、菌渣库废气经密闭管道收集，采用“酸液喷淋塔+碱液喷淋塔+水喷淋塔+分子筛浓缩吸附”工艺处理后，依托你公司精细化工循环经济产业园项目（一期）（以下简称“一期工程”）RTO炉焚烧处理；污水处理站沼气采用“生物脱硫+干式脱硫串联”工艺处理，作为助燃剂经管道送一期工程RTO焚烧炉焚烧。焚烧废气通过一期工程50米高排气筒排放，废气中非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放须执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2特别排放限值和表3燃烧装置大气污染物排放限值要求；臭气浓度排放须执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关要求。

分子筛浓缩吸附后净化废气通过20米高排气筒排放。配料废气、分离废气、乙酸钠研磨废气经集气罩、密闭管道收集，采用布袋除尘器处理；烘干废气经密闭管道收集，采用“冷凝+水洗塔和高温布袋除尘器”工艺处理，废气通过1根20米高排气筒排放。酸化罐酸泡废气、树脂柱酸洗废气、水解盐酸解脱废气、浓缩废气、盐酸罐区废气经密闭管道收集，采用“降膜吸收器+碱喷淋塔”工艺处理，通过1根20米高排气筒排放；污水处理站废气经负压密闭收集，采用“碱洗塔+水洗塔+生物滤床”工艺处理，通过1根20米高的排气筒排放。各类废气中非甲烷总烃、氨、颗粒物、氯化氢、硫化氢排放须执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2特别排放限值要求；臭气浓度排放须执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关要求。

强化有毒有害气体污染管控措施。采取密闭化、连续化、自控化生产有效控制无组织排放，确保厂界氨、硫化氢、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建排放限值要求，非甲烷总烃、颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，氯化氢排放满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表4排放限值要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值要求。

项目二氧化硫、颗粒物排放总量分别不超过0.008吨/年、2.782吨/年。

# （二）严格落实各项水污染防治措施。根据“雨污分流、清污分流、分质处理”的原则建设给排水及污水处理系统。生产废水、生活污水一并经厂区污水处理站处理，出水水质中化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、动植物油满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求；硫酸盐、总氮、总磷满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1污水排入城镇下水道水质控制项目A级限值；氨氮满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25449-2010）绿地灌溉标准限值要求后，经园区排水管网排入胡杨河经济技术开发区北园区污水处理厂处理。

# （三）固体废物实施分类管理并妥善处理处置。废机油、废机油桶、废活性炭、精馏残渣、MVR残渣均属危险废物，分类分区暂存于厂区危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。菌渣需进行固体废物属性鉴别，按鉴别结果采取相应处置措施，鉴别结果出具之前，严格按照危险废物进行管理。严格执行《危险废物转移管理办法》，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）建设和管理危险废物暂存间。

一般工业固体废物中，废滤芯、过滤膜、过滤纸由厂家回收利用；废包装袋、废布袋、污水处理站污泥、脱硫产物送开发区南园区一般固体废物填埋场填埋处置。生活垃圾由环卫部门定期清运至开发区南园区生活垃圾填埋场填埋处置。

# （四）优化厂区平面布置，选用低噪声设备，合理布置高噪声设备。对高噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

# （五）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。采用先进、成熟、可靠的工艺技术和设备，严防“跑、冒、滴、漏”，实现全过程密闭化生产。加强危险化学品储运和使用管理，按规范设置泄漏报警、紧急切断、紧急停车系统。加强危险废物收集、贮存等环节的环境管理和风险防范，危废暂存间内各类危险废物分类登记存放，设置标识、建立台账管理制度。厂区设置足够容积的事故水池，车间、库房均设置事故水管网；各罐区周围均设置围堰，围堰外设置导流沟并与事故水池连通，确保全厂事故水全部进入事故水池。事故结束后，事故水池废水调蓄进入厂区污水处理站妥善处理。定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。制定突发环境事件应急预案，并报生态环境主管部门备案。

（六）加强地下水和土壤污染防治。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治。对罐区、污水处理站、事故水池、车间、危险废物暂存间、地下管道区域进行重点防渗。加强防渗设施的日常维护，及时修复、加固，确保防渗设施牢固安全。

建立完善的地下水和土壤监测制度。根据项目所在地的地下水流向及其分布特征，合理设置地下水和土壤监测点，严格落实地下水和土壤污染监测计划。利用一期工程设置的3口地下水监控井，按要求开展地下水水质跟踪监测；分别在项目区及其主导风向下风向设置1个土壤监测点，定期开展土壤监测。一旦出现地下水污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对地下水和土壤的不利环境影响。

（七）加强施工期环境保护管理工作，落实防沙治沙措施，防止施工废水、扬尘、噪声污染、水土流失和生态破坏。委托有资质的单位开展施工期环境监理，并定期向当地生态环境部门提交工程环境监理报告。

（八）按照国家和地方有关规定，规范污染物排放口的设置。厂区废水总排口安装流量计和废水污染物在线监测设施，并与生态环境部门联网。厂区进出口、危险废物暂存间等关键环节须安装视频监控系统。

（九）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。按照排污单位自行监测相关技术指南要求定期开展自行监测，发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

四、你公司应加快推进精细化工循环经济产业园一期工程及2×40兆瓦背压热电项目的建设，保证项目RTO焚烧装置及公用工程依托的可靠性。胡杨河经济技术开发区管理委员会应加快开发区基础设施建设，确保项目投运后北园区污水处理设施依托途径通畅。

五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。

环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响报告书。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领排污许可证。依照《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》，项目投产后3至5年内开展环境影响后评价，排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。

七、我局委托第七师生态环境局组织开展该项目的“三同时”监督管理工作。

八、你公司应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送第七师生态环境局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

兵团生态环境局

2022年10月21日

抄送：本局局领导及相关处室。

第七师生态环境局，胡杨河经济技术开发区管理委员会，东营天玺环保科技有限公司。

兵团生态环境局                          2022年10月21日印发