兵环审〔2022〕46号

# 关于新疆天山胡杨农业科技有限公司建设

# 硫酸钾、盐酸及氮钾肥项目（二期）

# 环境影响报告书的批复

新疆天山胡杨农业科技有限公司：

# 你公司《关于审批〈新疆天山胡杨农业科技有限公司建设硫酸钾、盐酸及氮钾肥项目（二期）环境影响报告书〉的请示》收悉。经研究，批复如下：

# 一、该项目位于第二师铁门关经济技术开发区双丰循环经济产业园你公司10万吨/年硫酸钾装置建设项目厂区预留用地内。新建3条年产1万吨曼海姆法制硫酸钾生产线，联产3.6万吨盐酸；1条年产10万吨硫酸铵法制硫酸钾生产线，联产10万吨氮钾肥。配套建设辅助工程、储运工程及环保工程。工程总投资12000万元，其中环保投资637万元，占总投资的5.31%。

# 二、该项目符合国家产业政策、《第二师铁门关市“三线一单”生态环境分区管控方案》《铁门关经济技术开发区“一区三园”总体规划（2020-2035）》及规划环评相关要求。项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

# 三、项目建设和运营中应重点做好的工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。曼海姆炉、烘干热风炉均使用天然气为燃料，采用低氮燃烧技术，燃烧烟气分别通过27米、15米高的排气筒排放。烟气中颗粒物排放须执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中非金属加热炉二级排放限值要求，二氧化硫、氮氧化物排放须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值要求。

曼海姆炉反应尾气采用五级吸收系统处理，通过1根15米高的排气筒排放。废气中氯化氢、硫酸雾排放须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值要求。

曼海姆硫酸钾产品破碎、筛分粉尘经管道收集采用布袋除尘器处理，处理效率不低于98%，通过1根15米高排气筒排放。废气中颗粒物排放须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值要求。

硫酸钾、氯化铵钾烘干、包装产生的粉尘经收集采用旋风+脉冲除尘器处理，处理效率不低于99%，通过1根15米高排气筒排放。废气中颗粒物排放须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值要求。

新建1台10t/h燃气蒸汽锅炉，使用天然气为燃料，采用低氮燃烧技术，烟气通过1根15米高的排气筒排放。烟气污染物排放须执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放限值要求。

强化有毒有害气体污染管控措施。采取密闭化、连续化、自控化生产有效控制无组织排放。生产车间内采用微负压，生产流程采用全密闭；加强设备维护，定期开展设备泄漏检测与修复；加强密封管理，反应釜池体采取密闭处理；成品及时包装存放于库房中。厂界氯化氢、硫酸雾、颗粒物无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

项目氮氧化物排放总量不超过14.376吨/年。

# （二）严格落实各项水污染防治措施。冷却水循环利用，不外排；生活污水经厂区现有化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准限值要求后，经排水管网排入铁门关经济技术开发区污水处理厂处理。

# （三）固体废物实施分类管理并妥善处理处置。废机油属危险废物，暂存于现有工程危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。严格执行《危险废物转移管理办法》，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）管理危险废物暂存间。

一般工业固体废物中，除尘器收集粉尘全部回用于生产；废旧包装袋交由废品收购站回收处理；废弃除尘布袋运至铁门关经济技术开发区固体废弃物处理场填埋处理。生活垃圾由环卫部门定期清运至库尔勒三峰广翰能源开发有限公司垃圾焚烧发电厂处理。

# （四）优化厂区平面布置，选用低噪声设备，合理布置高噪声设备。对高噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

# （五）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。采用先进、成熟、可靠的工艺技术和设备，严防“跑、冒、滴、漏”，实现全过程密闭化生产。加强危险化学品储运和使用管理，按规范设置易燃、有毒气体泄漏报警、紧急切断、紧急停车系统。加强危险废物收集、贮存和出厂转移环节的环境管理和风险防范。依托现有工程事故水池；生产装置区设置事故水管网；罐区周围均设置围堰，围堰外设置导流沟并与事故水池连通，全厂事故水全部进入事故水池。事故结束后，事故水池废水采用罐车拉运至铁门关经济技术开发区污水处理厂妥善处理。厂区进出口、生产车间及罐区等关键环节须安装视频监控系统。定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。修订突发环境事件应急预案，并报生态环境主管部门备案。

（六）加强地下水和土壤污染防治。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治。对罐区、生产车间进行重点防渗。加强防渗设施的日常维护，及时修复、加固，确保防渗设施牢固安全。

建立完善的地下水和土壤监测制度。根据项目所在地的地下水流向及其分布特征，合理设置地下水和土壤监测点，严格落实地下水和土壤污染监测计划。利用项目区上游、下游及厂区现有水井开展地下水跟踪监测；在项目区设置1个土壤监测点，定期开展土壤监测。发生泄漏事故时，须加密监测。一旦出现地下水污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对地下水和土壤的不利环境影响。

（七）加强施工期环境保护管理工作，落实防沙治沙措施，防止施工废水、扬尘、噪声污染、水土流失和生态破坏。委托有资质的单位开展施工期环境监理，并定期向当地生态环境部门提交工程环境监理报告。

（八）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。按照排污单位自行监测相关技术指南要求定期开展自行监测，发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。

环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响报告书。

五、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领排污许可证。依照《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》，项目投产后3至5年内开展环境影响后评价，排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。

六、我局委托第二师生态环境局组织开展该项目的“三同时”监督管理工作。

七、你公司应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送第二师生态环境局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

兵团生态环境局

2022年11月17日

抄送：本局局领导及相关处室。

第二师生态环境局，新疆绿恒环保科技有限公司。

兵团生态环境局                          2022年11月17日印发